# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА

# НРБ 01-60-003 УХЛ3 «Фокус 2215»

# ЕИСЖ. 676210.001 РЭ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник переносной, ручной предназначен для освещения жилых помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 250 В и частотой 50 Гц   в условиях умеренного и холодного климата при температуре воздуха минус 60°С … плюс 40°С при среднегодовой относительной влажности воздуха не более 80% при плюс 15°С.

Выпускается по ТУ BY 300080469.014-2005 «Светильники для освещения жилых и общественных помещений».

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Мощность лампы, Вт, не более                                      - 60

Напряжение сети, В                                                         - 220 ± 10%

Степень защиты по ГОСТ14254                                      - IP20

Габаритные размеры, мм                                                - Ø95х430

Длина изделия, м не менее:

НРБ 01-60-003УХЛ3 «Фокус 2215»                                -  15

Масса, кг не более:                                                           -  0,6

Срок службы, лет, не менее                                             - 6

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Светильник – 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации – одно на каждый светильник.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Подключение светильника, удаление пыли и устранение неисправностей производить только при отключенной сети.

4.2.  При обнаружении неисправности (повреждения) светильника обратиться к специалисту соответствующей квалификации.

4.3.  Устранение неисправности и техническое обслуживание светильников должно проводиться только специалистом соответствующей квалификации.

4.4. Если внешний гибкий кабель или шнур данного светильника окажется поврежден, он должен быть заменен только изготовителем, или его сервисной службой, или другим квалифицированным персоналом, чтобы обезопасить потребителя от возможного поражения электрическим током.

4.5. Рабочее положение светильника рассеивателем вверх.

4.6.    ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- переделывать конструкцию светильника;

- применять лампу накаливания мощностью более 60 Вт.

4.7.  ИНФОРМАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

ПРИКАЗ МЧС РБ ОТ 02.09.99 №55

Светильники, выпускаемые Производственным унитарным предприятием «Элект»

ОО «БелТИЗ», сертифицированы на соответствие требованиям безопасности для жизни, здоровья и имущества и при  условии  соблюдения  правил  монтажа и эксплуатации  являются  безопасными, в том числе и пожаробезопасными.

Монтаж и техническое обслуживание светильников поручайте только  специалистам,  имеющим соответствующую квалификацию. Не допускайте эксплуатацию светильников с механическими повреждениями корпусов, изоляции токоведущих частей, с ослабленными контактными зажимами, с превышением  токовой  нагрузки и мощности, указанной в маркировке светильников.

5. ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

- снять рассеиватель;

- ввернуть лампу в патрон;

- установить рассеиватель;

- вилку шнура электропитания вставьте в электророзетку и включите светильник.

Светильник готов к эксплуатации.

Примечание: электромонтажные работы производить только специалисту соответствующей квалификации.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Периодически проверяйте:

- наличие и состояние рассеивателя;

- состояние мест соединения проводов в патроне светильника.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Светильник  НРБ 01-60-003УХЛ3 «Фокус 2215» соответствует  ТУ BY 300080469.014-2005 и признан годным к эксплуатации.

Представитель ОТК предприятия – изготовителя:

Дата изготовления  «______»_         Август    2021_г.

Дата продажи  «______»_________________20__г.

Штамп магазина

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует надёжную работу светильника при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.    Гарантийный срок эксплуатации – 30 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И    УТИЛИЗАЦИИ

Светильник должен храниться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха минус 50 °С … плюс 40 °С при относительной влажности воздуха не более 80%.

Транспортировка светильника осуществляется только в закрытом транспорте при температуре воздуха минус 50 °С … плюс 40 °С, условия транспортирования легкие различными видами транспорта.

После утраты потребительских свойств, светильник не выбрасывать, а сдать в спецпункт утилизации в соответствии с требованиями местных органов власти.

Сделано в Беларуси

Производственное унитарное предприятие «Элект» ОО «БелТИЗ» 210603,

г. Витебск, ул. Комсомольская, 11/5, тел./факс ((375-212) 67-45-14

Е-mаil: elekt@beltiz.by

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА

# НРБ 01-60-003 УХЛ3 «Фокус 2215»

# ЕИСЖ. 676210.001 РЭ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник переносной, ручной предназначен для освещения жилых помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 250 В и частотой 50 Гц   в условиях умеренного и холодного климата при температуре воздуха минус 60°С … плюс 40°С при среднегодовой относительной влажности воздуха не более 80% при плюс 15°С.

Выпускается по ТУ BY 300080469.014-2005 «Светильники для освещения жилых и общественных помещений».

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Мощность лампы, Вт, не более                                      - 60

Напряжение сети, В                                                         - 220 ± 10%

Степень защиты по ГОСТ14254                                      - IP20

Габаритные размеры, мм                                                - Ø95х430

Длина изделия, м не менее:

НРБ 01-60-003УХЛ3 «Фокус 2215»                                -  15

Масса, кг не более:                                                           -  0,6

Срок службы, лет, не менее                                             - 6

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Светильник – 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации – одно на каждый светильник.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Подключение светильника, удаление пыли и устранение неисправностей производить только при отключенной сети.

4.2.  При обнаружении неисправности (повреждения) светильника обратиться к специалисту соответствующей квалификации.

4.3.  Устранение неисправности и техническое обслуживание светильников должно проводиться только специалистом соответствующей квалификации.

4.4. Если внешний гибкий кабель или шнур данного светильника окажется поврежден, он должен быть заменен только изготовителем, или его сервисной службой, или другим квалифицированным персоналом, чтобы обезопасить потребителя от возможного поражения электрическим током.

4.5. Рабочее положение светильника рассеивателем вверх.

4.6.    ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- переделывать конструкцию светильника;

- применять лампу накаливания мощностью более 60 Вт.

4.7.  ИНФОРМАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

ПРИКАЗ МЧС РБ ОТ 02.09.99 №55

Светильники, выпускаемые Производственным унитарным предприятием «Элект»

ОО «БелТИЗ», сертифицированы на соответствие требованиям безопасности для жизни, здоровья и имущества и при  условии  соблюдения  правил  монтажа и эксплуатации  являются  безопасными, в том числе и пожаробезопасными.

Монтаж и техническое обслуживание светильников поручайте только  специалистам,  имеющим соответствующую квалификацию. Не допускайте эксплуатацию светильников с механическими повреждениями корпусов, изоляции токоведущих частей, с ослабленными контактными зажимами, с превышением  токовой  нагрузки и мощности, указанной в маркировке светильников.

5. ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

- снять рассеиватель;

- ввернуть лампу в патрон;

- установить рассеиватель;

- вилку шнура электропитания вставьте в электророзетку и включите светильник.

Светильник готов к эксплуатации.

Примечание: электромонтажные работы производить только специалисту соответствующей квалификации.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Периодически проверяйте:

- наличие и состояние рассеивателя;

- состояние мест соединения проводов в патроне светильника.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Светильник  НРБ 01-60-003УХЛ3 «Фокус 2215» соответствует  ТУ BY 300080469.014-2005 и признан годным к эксплуатации.

Представитель ОТК предприятия – изготовителя:

Дата изготовления  «______»_          Август   2021_г.

Дата продажи  «______»_________________20__г.

Штамп магазина

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует надёжную работу светильника при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.    Гарантийный срок эксплуатации – 30 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И    УТИЛИЗАЦИИ

Светильник должен храниться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха минус 50 °С … плюс 40 °С при относительной влажности воздуха не более 80%.

Транспортировка светильника осуществляется только в закрытом транспорте при температуре воздуха минус 50 °С … плюс 40 °С, условия транспортирования легкие различными видами транспорта.

После утраты потребительских свойств, светильник не выбрасывать, а сдать в спецпункт утилизации в соответствии с требованиями местных органов власти.

Сделано в Беларуси

Производственное унитарное предприятие «Элект» ОО «БелТИЗ» 210603,

г. Витебск, ул. Комсомольская, 11/5, тел./факс ((375-212) 67-45-14

Е-mаil: elekt@beltiz.by